# Text boxes

การผลิตและลักษณะโครงสร้างของแผ่นใยไม้อัดจากเยื่อไผ่ที่ได้จากกรรมวิธีการระเบิดเยื่อด้วยไอน้ำ

Steam Exploded Fiberboard Manufacturing from Bamboo and Its Structure

นิคม  แหลมสัก และ กนกอร คังสุวรรณ

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการค้นหาวัตถุดิบทางเลือกใหม่ โดยศึกษาโครงสร้างของไผ่ตง และของเยื่อไผ่ที่ได้จากกรรมวิธีการระเบิดเยื่อด้วยไอน้ำ เพื่อศึกษากลไกการยึดติดของแผ่นใยไม้อัดโดยไม่ใช้กาวเป็นตัวประสาน

เพื่อผลิตแผ่นใยไม้อัดโดยไม่ใช้กาวเป็นตัวประสานจากไผ่ตง

เส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีการระเบิดเยื่อด้วยไอน้ำ ด้วยกล้อง SEM กำลังขยายสูง

แผ่นใยไม้อัดที่ไม่ใช้กาวเป็นตัวประสานจากเยื่อไผ่ที่ได้จากการระเบิดเยื่อด้วยไอน้ำที่สภาวะต่างๆ กัน

ความสำคัญ

ประเทศไทยอุดมไปด้วยไผ่ตลอดทั่วทุกภาคของประเทศ และเป็นหนึ่งในจำนวนประเทศที่มีพื้นที่ป่าไผ่มากที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีไผ่อยู่ทั้งหมด 12 สกุล 41 ชนิด และไผ่ตง                   (Dendrocalamus asper Backer) เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญยิ่งต่อผู้ใช้ประโยชน์ทั้งในชนบท และภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม    มีการใช้ประโยชน์ไผ่กันอย่างกว้างขวางดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการนำหน่อไม้มาทำเป็นอาหารและบรรจุส่งจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการปลูกสวนป่าไผ่โดยเฉพาะการปลูกสวนป่าไผ่ตงทางการค้าเพื่อผลิตหน่อไม้ เป็นสินค้าทางการเกษตรที่นำรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก โดยทางภาครัฐและเอกชนได้มีการส่งเสริมให้ปลูกสวนป่าไผ่ตงเพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจ การเพิ่มมูลค่าและใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด คือการนำลำต้นไผ่ตงและเศษเหลือไผ่ตงมาใช้ทดแทนไม้จริงในด้านอื่นๆ อย่างเช่นการผลิตแผ่นใยไม้อัดโดยไม่ใช้กาวเป็นตัวประสาน เพราะนับวันไม้จริงจะหามาใช้ได้ยากและมีราคาแพง

การผลิตแผ่นใยไม้อัด (fiberboard; FB) เป็นอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นไม้ประกอบ (wood composites board) ชนิดหนึ่งที่นำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้มาประยุกต์ใช้ เพื่อผลิตแผ่นวัสดุสำหรับใช้แทนไม้จริงหรือไม้แปรรูป ในการก่อสร้าง ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้อื่นๆ ในกระบวนการผลิตนั้น กาวมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยยึดเหนี่ยวเส้นใยเข้าด้วยกันด้วยความแข็งแรง กาวที่ใช้ในการผลิตบอร์ดเป็นกาวสังเคราะห์ (synthetic resins) ซึ่งแข็งตัวด้วยความร้อน (thermosetting) และเป็นวัตถุดิบที่เพิ่มต้นทุนที่สูงเนื่องจากมีราคาแพง ปัญหาหลักในการใช้กาว โดยเฉพาะกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ คือการเกิดกลิ่นและการระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์จากกาวที่แข็งตัวแล้ว ทำให้ผู้ใช้แผ่นใยใม้อัดที่มีกลิ่นนี้ได้รับมลพิษทางอากาศอันส่งผลต่อสุขภาพ

นอกจากนี้การผลิตแผ่นใยไม้อัดโดยไม่ใช้กาวเป็นตัวประสาน จะใช้กรรมวิธีการแยกเยื่อด้วยการระเบิดเยื่อด้วยไอน้ำ (steam explosion process)  ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมวิธีการแยกเยื่อ หลายๆ วิธีที่มีประสิทธิภาพยิ่ง ที่ใช้ได้สำหรับพืชที่ให้เนื้อไม้  (woody plant) และพืชที่ไม่ให้เนื้อไม้ (non- woody plant) กระบวนการนี้สามารถแยกองค์ประกอบแต่ละส่วนของเส้นใยพืชออกจากกันได้ ทำให้สามารถนำเอาองค์ประกอบแต่ละอย่างมาใช้ประโยชน์ได้หมด โดยสอดคล้องกับกระแสแนวความคิดในเรื่อง “ Zero emission “ คือ อุตสาหกรรมที่ไม่มีการปลดปล่อยของเสียหรือของเหลือทิ้งออกมาปนเปื้อนในอากาศ น้ำ และดิน แนวความคิดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นวัตถุดิบของอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง และมีวัตถุประสงค์ในเรื่องอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนโดยเปลี่ยนจากการใช้ประโยชน์จากป่าธรรมชาติมาเน้นการใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วที่ปลูกจากสวนป่า หรือใช้เศษเหลือจากพืชทางการเกษตร

ผลการทดลอง

จากผลการทดลอง พบว่าเส้นใยไผ่ตงที่ได้จากกระบวนการระเบิดเยื่อด้วยไอน้ำ เป็นวัตถุดิบเส้นใยที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ได้เส้นใยที่ยังคงรักษาความยาวเดิมไว้ และเส้นใยแยกตัวโดยโครงสร้างไม่ถูกทำลาย และมีคุณภาพดี และด้วยปริมาณลิกนินและเฮมิเซลลูโลสที่สูงและสามารถแยกตัวออกมาจากผนังเซลล์มาจับที่ผิวของเส้นใยได้ง่าย จึงสามารถใช้ประโยชน์ในการผลิตแผ่นใยไม้อัดโดยไม่ใช้กาวเป็นตัวประสานได้ ซึ่งไม่ต้องใช้กาวสังเคราะห์ที่มีราคาแพงเป็นตัวประสาน โดยใช้ประโยชน์ลิกนินและเฮมิเซลลูโลสที่แยกตัวออกมาแล้วนั้นให้หลอมตัวอีกครั้งแล้วสร้างรูปแบบด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อนของกาวธรรมชาติขึ้นได้ในการผลิตแผ่นใยไม้อัดในขณะอัดร้อน  สภาวะที่เหมาะสมที่สุดของการระเบิดเยื่อด้วยไอน้ำอันส่งผลให้ได้คุณสมบัติของแผ่นใยไม้อัดที่ดีและเหมาะสมต่อการใช้งานนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะนำแผ่นใยไม้อัดไปใช้งานในด้านใด และต้องการให้คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางกายภาพของแผ่นใยไม้อัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับใด นั่นคือ สภาวะที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วงความดันที่ใช้ในการระเบิด 22-28 kgf/cm2 ระยะเวลาที่ใช้ในการระเบิด 5 นาที

แผ่นใยไม้อัดที่ไม่ใช้กาวเป็นตัวประสานจากผลการทดลอง ที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ 0.9 – 1.3 g/cm3 มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานแผ่นใยไม้อัดของญี่ปุ่น JIS A 5905-1994

# Eco-balance

# No waste

# Green product

การประดิษฐ์นี้อยู่ในระหว่างขอรับสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 062419

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมายัง ดร. นิคม แหลมสัก และ กนกอร คังสุวรรณ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์: 5730173 โทรสาร:  9428371